## Slide 1
Выберем индикаторы сигналов счетчика
Мeters

## Slide 2
Выберем нужные переключатели
во вкладке
Switches

## Slide 3
Перейдем во вкладку
Flip-flops и выберем уже созданную микросхему
JK-триггера

## Slide 4
Нажав ПКМ на JK-триггере выбрать пункт Rotate Right дважды, тем самым перевернуть правильным образом

## Slide 5
BCD-семисегментный декодер имеет четыре входные линии и 7 выходных (a, b, c, d, e, f и g), этот вывод подается на семь-сегментный светодиодный дисплей, который отображает десятичное число в зависимости от входных данных.

## Slide 6
Семи сегментный светодиодный дисплей отображает десятичное число в зависимости от входных данных

## Slide 7
Перейдя в режим DC будем изменять положение
переключателей
И наблюдать работу счетчика

## Slide 8
Установим SW3=1(сигнал синхронизации)
Разрешим работу счетчика

## Slide 9
Установим SW1=1 SW1=0 те подадим.
Наблюдаем появление 1 на семи сегментном индикаторе

## Slide 10
Продолжим подачу сигналов меняя положение ключа SW1=1 SW1=0

## Slide 11
Сделаем сброс счетчика
SW2=1 SW2=0
Наблюдаем 0 на семи сегментном индикаторе

## Slide 12
Получим таблицу истинности для 4-х разрядного двоичного счетчика
Убедимся, что таблица истинности счетчика совпала с теоретической